## Slide 1: Doporučení pro realizaci či úpravy u vybraného typu přechodů pro chodce certifikovaná metodika
Název projektu: Studie vnímání vybraných typů přechodů pro chodce řidiči motorových vozidel Číslo projektu: TL02000461 Řešitel projektu: Česká zemědělská univerzita Praha v Praze
Autorský tým:
PhDr. Pavla Rymešová Ph.D.
doc. Ing. Miroslav Růžička, CSc.
Ing. David Švorc
Aplikační garant projektu: Ministerstvo dopravy ČR
Konzultant aplikačního garanta: Mgr. Tomáš Neřold, M.A., vedoucí samostatného oddělení BESIP

## Slide 2
©Studie vnímání vybraných typů přechodů pro chodce řidiči motorových vozidel TL02000461 2022
Doporučení pro realizaci či úpravy u vybraného typu přechodů pro chodce
Metodika je zaměřena na řešení nejběžnějšího typu přechodů, tj. úrovňového uspořádání přechodů a míst pro přecházení bez řízení světelnou signalizací.
Materiál se snaží nabídnout stručný přehled kroků, které jsou spojené se zřizováním nového přechodu pro chodce (či úpravou stávajícího) umístěného na komunikaci ve správě či majetku obce a přispět praktickými radami a příklady ke zdárnému průchodu rozhodovacím procesem, zda a případně jak tento záměr úspěšně realizovat, aby se přechod pro chodce nestal spíš smrtonosnou pastí.
Cíl metodiky

## Slide 3
©Studie vnímání vybraných typů přechodů pro chodce řidiči motorových vozidel TL02000461 2022
Doporučení pro realizaci či úpravy u vybraného typu přechodů pro chodce
Tato stručná metodická pomůcka je určena především zástupcům samosprávy malých obcí, především pak neuvolněným starostům, místostarostům, členům zastupitelstev a výborů zaměřených na problematiku dopravy, u kterých ale oblast dopravy není ta, které se dosud věnovali v běžném občanském životě a necítí se v této oblasti být odborníky.
Cílová skupina

## Slide 4
©Studie vnímání vybraných typů přechodů pro chodce řidiči motorových vozidel TL02000461 2022
Doporučení pro realizaci či úpravy u vybraného typu přechodů pro chodce
Zřizovat? Nezřizovat? Legalita!
Přehled postupných kroků nutných k umístění přechodů pro chodce (administrativní)
Parametry určující kde mají být navrženy a umístěny přechody pro chodce
Parametry, kdy se přechody pro chodce a místa pro přecházení nesmí zřizovat
Bezpečnostní audit
Spolupráce s akademickou sférou
Konkrétní postup při zřizování přechodu pro chodce

## Slide 5
©Studie vnímání vybraných typů přechodů pro chodce řidiči motorových vozidel TL02000461 2022
Doporučení pro realizaci či úpravy u vybraného typu přechodů pro chodce
Typy opatření pro příčné přecházení/přejíždění komunikace chodci/cyklisty (technické parametry):
• přechody pro chodce,
• místo pro přecházení,
• přejezd pro cyklisty,
• přimknuté přejezdy pro cyklisty k přechodům pro chodce,
• sdružené přechody pro chodce a cyklisty.
Konkrétní postup při zřizování přechodu pro chodce

## Slide 6
©Studie vnímání vybraných typů přechodů pro chodce řidiči motorových vozidel TL02000461 2022
Doporučení pro realizaci či úpravy u vybraného typu přechodů pro chodce
1. jednostranné či oboustranné zúžení komunikace v oblasti přecházení zúžením šířky jízdních pruhů případně snížením počtu jízdních pruhů;
2. dělicí pásy/ostrůvky, vysazené chodníkové plochy, zvýšené plochy;
3. intenzivnější osvětlení, nebo odlišné zabarvení světla. Světelný zdroj má být umístěn nad nebo před přechodem a má zajistit viditelnost chodců z obou směru i na čekacích plochách a také viditelnost dopravního značení. Doporučuje se zajistit delší dobu osvětlení;
4. v přibližovacím úseku před přechodem (cca 50m) má být navržena dělicí čára souvislá, aby tak byl zdůrazněn zákaz předjíždění;
5. reflexní dopravní značení;
Doporučená opatření na přechodech pro chodce pro zvýšení bezpečnosti (MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Projektování místních komunikací)

## Slide 7
©Studie vnímání vybraných typů přechodů pro chodce řidiči motorových vozidel TL02000461 2022
Doporučení pro realizaci či úpravy u vybraného typu přechodů pro chodce
6. zvýraznění přerušovanými žlutými signály;
7. zvýraznění bílou klikatou čárou před přechodem na vnější straně jízdního pruhu, případně po jeho obou stranách;
8. v odůvodněných případech zpomalovací prahy, a to široké (případně i úzké) příčné prahy před přechodem pro chodce, nebo široké příčné prahy integrované s přechodem pro chodce;
9. před přechodem se nesmí umísťovat žádná zařízení, která by zabránila rozhledu (stánky, neprůhledné boční steny přístřešku, telefonní budky apod.);
10. orientační a bezpečnostní úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
Doporučená opatření na přechodech pro chodce pro zvýšení bezpečnosti (MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Projektování místních komunikací)

## Slide 8
©Studie vnímání vybraných typů přechodů pro chodce řidiči motorových vozidel TL02000461 2022
Doporučení pro realizaci či úpravy u vybraného typu přechodů pro chodce
Doporučená opatření na přechodech pro chodce pro zvýšení bezpečnosti (MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Projektování místních komunikací)

## Slide 9
©Studie vnímání vybraných typů přechodů pro chodce řidiči motorových vozidel TL02000461 2022
Doporučení pro realizaci či úpravy u vybraného typu přechodů pro chodce
Doporučená opatření na přechodech pro chodce pro zvýšení bezpečnosti (MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Projektování místních komunikací)

## Slide 10
©Studie vnímání vybraných typů přechodů pro chodce řidiči motorových vozidel TL02000461 2022
Doporučení pro realizaci či úpravy u vybraného typu přechodů pro chodce
1. komunikace pro chodce je často navržena v šíři menší než 1,5 m bez vydané výjimky;
2. délka přechodů pro chodce a míst pro přecházení (MP) není dodržena;
3. obecně chybné a často nelogické řešení hmatových;
4. chybné řešení odsazených signálních pásů u míst pro přecházení (MP);
5. snížení výšky obruby u chodníku pod 8 cm (někdy i do úrovně vozovky);
6. chybné nebo chybějící řešení rampových částí chodníku se zákresem v situaci;
7. chybné nenormové vyznačení přechodů pro chodce, MP a PPC, kde je často aplikována „lidová tvořivost“;
Doporučení na vyvarování se možných chyb při zřizování přechodů (Nejčastější chyby předkládaných projektových dokumentací )

## Slide 11
©Studie vnímání vybraných typů přechodů pro chodce řidiči motorových vozidel TL02000461 2022
Doporučení pro realizaci či úpravy u vybraného typu přechodů pro chodce
8. není dodržen příčný sklon komunikace pro chodce nejvýše 2%;
9. protilehlé autobusové zastávky často nejsou propojeny přechodem pro chodce případně místem pro přecházení, u nichž jsou splněny rozhledy;
10. rozhledové poměry nejsou řešeny, případně jsou nevyhovující;
11. neuvedený nebo špatně řešený barevný kontrast hmatových prvků u přechodů/MP;
12. překážky na komunikaci pro chodce a technické vybavení komunikace (chodníku) nejsou okótovány a není zachován min. průchozí prostor;
13. návaznosti na začátku a konci budovaného úseku nejsou popsány a často jsou řešeny chybně;
14. odchylky od platných předpisů nejsou popsány a zdůvodněny v technické zprávě.
Doporučení na vyvarování se možných chyb při zřizování přechodů (Nejčastější chyby předkládaných projektových dokumentací )

## Slide 12
©Studie vnímání vybraných typů přechodů pro chodce řidiči motorových vozidel TL02000461 2022
Doporučení pro realizaci či úpravy u vybraného typu přechodů pro chodce
Zákon 13/1997Sb. O pozemních komunikacích ve znění účinném k 1.1.2022
Zákon 361/2000Sb.O provozu na pozemních komunikacích o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění účinném k 1.2.2022
Zákony

## Slide 13
©Studie vnímání vybraných typů přechodů pro chodce řidiči motorových vozidel TL02000461 2022
Doporučení pro realizaci či úpravy u vybraného typu přechodů pro chodce
Vyhláška č. 398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb v aktuálním znění
Vyhláška č. 146/2008 Sb. Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
Vyhláška č. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb
Vyhlášky

## Slide 14
©Studie vnímání vybraných typů přechodů pro chodce řidiči motorových vozidel TL02000461 2022
Doporučení pro realizaci či úpravy u vybraného typu přechodů pro chodce
Norma ČSN 73 6110 (2006), Projektování místních komunikací, k vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Povinnost postupovat podle uvedené normy je stanovena v § 20 odst. 5 písm. a) této vyhlášky.
Norma ČSN CEN/TR 13201-1, (360455) Osvětlení pozemních komunikací - Část 1: Výběr tříd osvětlení, účinnost od 1.7.2017
Norma ČSN EN 13201-2, (360455) Osvětlení pozemních komunikací - Část 2: Požadavky, účinnost od 1.5.2019
Norma ČSN EN 13201-3, Osvětlení pozemních komunikací - Část 3: Výpočet, účinnost od 1.7.2016
Norma ČSN EN 13201-4. Osvětlení pozemních komunikací - Část 4: Metody měření, účinnost od 1.7.2016
Normy

## Slide 15
©Studie vnímání vybraných typů přechodů pro chodce řidiči motorových vozidel TL02000461 2022
Doporučení pro realizaci či úpravy u vybraného typu přechodů pro chodce
TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích (2013)
TP 133 - Zásady pro vodorovné dopravní značení na PK (2013)
TP 169 - Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích (2005)
Technické podmínky

## Slide 16
©Studie vnímání vybraných typů přechodů pro chodce řidiči motorových vozidel TL02000461 2022
Živé přechody
Děkuji za pozornost
a
těším se na vaše dotazy!
PhDr. Pavla Rymešová, Ph.D.
rymesova@ pef.czu.cz